## Zaman Uzamı Skalar Küresel Dalga Fonksiyonları için Öteleme Adisyon Teoremleri

S. Alp AZİZOĞLU 1			S. Sencer KOÇ 2

1 HC Elektronik Tasarım Direktörlüğü, ASELSAN A.Ş., Ankara

2 Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

1e-posta: sazizoglu@aselsan.com.tr            		2 e-posta: skoc@metu.edu.tr

# Özetçe

Öteleme adisyon teoremlerinin (‘translational addition theorems’) birden fazla saçıcıdan saçılım problemlerinin çözümünde gerekliliği frekans uzamı saçılım problemlerinde çok iyi bilinmektedir. Bir koordinat sistemindeki dalga fonksiyonlarını, öteleme ile elde edilen başka bir koordinat sistemindeki dalga fonksiyonları cinsinden ifade eder. Zaman uzamı saçılım problemlerine olan yoğun ilgiden dolayı, bu teoremlerin zaman uzamında da yararlı olacağı beklenmektedir. Bu makalede, skalar küresel dalga fonksiyonları için öteleme adisyon teoremleri zaman uzamında çıkarılmış, bulunan ifadeler nümerik olarak test edilmiştir.

# 1. Giriş

Frekans uzamında öteleme adisyon teoremleri, ilk kez [1]’de çıkarılmış, daha sonra [2] ve [3]’de geliştirilmiş ve vektörel dalgalar eklenmiştir.

Problemin formülasyonu ve çözümü 2. bölümde verilmiş, bulunan ifadeler 3. bölümde nümerik olarak test edilmiştir. ,  gözlem noktasının  merkezli ilk koordinat sistemindeki küresel koordinatları,  ise  merkezli ikinci koordinat sistemindeki küresel koordinatlarıdır.  ilk koordinat sistemine gore  koordinatlıdır. c dalgaların boşluktaki yayılma hızıdır.

2. Formülasyon ve Çözüm

Zaman uzamı skalar küresel dalga fonksiyonları  küresel bir yüzey üzerinde ortogonaldir ve aşağıdaki skalar dalga denklemini sağlar,

,		 (1)

Sınır koşuluyla birlikte (1) denklemini  için aşağıdaki fonksiyon setleri sağlar,

,   	 (2)

,   	 (3)

, bilinen küresel skalar dalga fonksiyonlari  ve ’nin tam olarak ters Fourier dönüşümü değildir, ama bir katsayı ile ilişkilidir, [4]. (2) ve (3)’de , Associated Legendre fonksiyonlarını gösterir ve , dışa doğru yayılan dalgaları temsil eder, [4]. p(.),      (-1,1) aralığında bire, dışarıda ise sıfıra eşittir ve

,			 (4)

(5)

Amacımız  merkezli ilk koordinat sistemine göre yazılan  küresel dalga fonksiyonlarının  merkezli ikinci koordinat sistemine gore yazılan skalar küresel dalga fonksiyonları cinsinden açılımını bulmaktır. Bunun için koordinat ötelemesi, , Şekil 1, ve herhangi bir yönden gelen darbe düzlem dalganın (‘impulsive plane wave’)  merkezli küresel dalga fonksiyonları ile zaman uzamında açılımı kullanılır.  ve  yönünden gelen  darbe düzlem dalganın açılımı aşağıdaki gibidir,

Şekil 1: Koordinat ötelemesi.

Burada ,  ve  yönleri arasındaki açıdır, ve

.	 (7)

(6) açılımını kullanarak ve [1]’deki adımların benzerini tamamen zaman uzamında yaparak öteleme adisyon teoremlerini elde edebiliriz,

için  ve  göreceli büyüklüğüne bakılmadan iki satır da kullanılabilir.  katlanma operasyonunu (‘convolution’) gösterir ve  üzerindeki sonlu toplam  aralığını kapsar.  katsayıları ‘linearization expansion’ ile tanımlıdır,

,    (9)

ve Wigner  sembollerinin çarpımı ile ifade edilebilir,

Wigner  sembolü  açık olarak Racah formula, [5], ile yazılabilir,

(11)

üzerindeki toplam faktoriyel bulunan terimleri negatif yapmayan bütün tamsayılar üzerindedir.

3.Nümerik Sonuçlar

(8) açılımının nümerik olarak testi  için denklemin iki tarafının,  ile verilen Gaussian dalga şekli ile katlanma integrali alınmıştır. Gaussian dalga şeklinin süresi yaklaşık 6'dır ve dalganın yayılma hızı boşluktaki ışık hızına eşitse dalganın süresi yaklaşık olarak 20 nanosaniyedir. Denklemin doğruluğu değişik n, m,  ve  için gösterilmiştir.

, n=4, m=2, , , , , , , , için sağ ve sol tarafın gerçek (‘real’) bileşenleri sıfıra gitmektedir, Şekil 2, sanal (‘imaginary’) bileşenleri ise  Şekil 3’de karşılaştırılmıştır. Seri açılımda  icin 3 terim alınmıştır. Yapılan simulasyonlar seri açılımda alınması gereken terim sayısının sabit  ve n için  ile orantılı olduğunu göstermiştir;  dalga şeklinin süresidir.  sabit tutarak ’yi azaltmak veya  n’i artırmak da alınması gereken terim sayısını artırır.

Şekil 2: n=4, m=2, , , , , , , ,   _____ (sağ taraf),                 xxxxx (sol taraf).

Şekil 3: n=4, m=2, , , , , , , ,   _____ (sağ taraf),                 xxxxx (sol taraf).

, n=4, m=2, , , , , , , , için sağ ve sol tarafın gerçek (‘real’) bileşenleri sıfıra gitmektedir, Şekil 4, sanal (‘imaginary’) bileşenleri ise  Şekil 5’de karşılaştırılmıştır. Seri açılımda  icin 3 terim alınmıştır. Yapılan simulasyonlar seri açılımda alınması gereken terim sayısının n’e çok bağlı olmadığı, baskın olarak  ile orantılı olduğunu ve ’nin en az ’nin 10 katı büyüklüğünde olması gerektiğini göstermiştir. Şekil 6’da, denklem (8)’den de bekleneceği gibi eşitliğin sağlanamadığı bölgeler gösterilmistir. I. bölgede , ’ya çok yakındır ve II. bölgede , ’den yeterince büyük değildir.

Zaman uzamı skalar küresel dalga fonksiyonlari için öteleme adisyon teoremleri, denklemlerin eşitliğinin yanısıra bilinen frekans uzamı ifadelerinin ters Fourier dönüşümleri ile de nümerik olarak test edilmiştir.

Şekil 4: n=4, m=2, , , , , , , , _____ (sağ taraf),              xxxxx (sol taraf).

Şekil 5: n=4, m=2, , , , , , , , _____ (sağ taraf),              xxxxx (sol taraf).

Şekil 6:  için yakınsama bölgeleri.

4. Kaynakça

[1] B. Friedman ve J. Russek, “Addition theorems for spherical waves,” Quart. Appl. Math., vol. 12, 13-23, 1954.

[2] S. Stein, “Addition theorems for spherical wave functions,” Quart. Appl. Math., vol. 19, 15-24, 1961.

[3] O. R. Cruzan, “Translational addition theorems for spherical vector wave functions,” Quart. Appl. Math., vol. 20, 33-40, 1962.

[4] S. A. Azizoglu, S. S. Koc ve O. M. Buyukdura, “Spherical wave expansion of the time-domain free-space dyadic Green’s function,” IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 52, 677-683, March 2004.

[5] A. Messiah, Quantum Mechanics, Vol. 2. Amsterdam: North-Holland, 1962.

# Text boxes

I

II